## Slide 1: 2. Hardver

## Slide 2
Sklopovlje ili hardver računala čine materijalni dijelovi kao što su kućište, monitor, tipkovnica, miš, zvučnici i pisač.
Prema von Neumannu, računalo se sastoji od:
upravljačke jedinice koja upravlja aritmetičko-logičkom te ulaznim i izlaznim jedinicama temeljem naredbi koje su pohranjene u memoriji;
aritmetičko-logičke jedinice zadužene za izvođenje aritmetičkih i logičkih operacija nad podacima;
memorije u kojoj su pohranjeni podaci i naredbe te
ulazne i izlazne jedinice. Pomoću ulazne jedinice unosimo podatke u računalo, a izlazna jedinica prikazuje rezultate obrade.
Upravljačka i aritmetičko-logička jedinica zajedno čine središnju jedinicu za obradu – CPU (engl. Central Processing Unit).

## Slide 3
Kućište sadrži sve dijelove neophodne za rad računala: matičnu ploču, napajanje, tvrdi disk i optičke pogone. Uloga je kućišta da zaštiti dijelove računala od dodira korisnika i prašine te da zaštiti korisnika od strujnog udara.
Matična ploča najvažniji je dio osobnog računala koji služi za povezivanje svih dijelova računala u cjelinu. Na matičnoj ploči nalaze se utori za postavljanje procesora, glavne memorije, grafičke i ostalih kartica, priključci za povezivanje matične ploče s tvrdim diskom i optičkim pogonima te priključci za povezivanje s pojedinim ulaznim i izlaznim jedinicama.
Sabirnica je skup vodiča kojima se prenose podaci i upravljački signali između dijelova računala. Unutarnja sabirnica otisnuta je na matičnoj ploči i služi za komunikaciju procesora s glavnom memorijom. Vanjske su sabirnice sve sabirnice koje omogućuju spajanje komponenti na matičnu ploču) i spajanje ulaznih i izlaznih jedinica.

## Slide 4: Ulazne jedinice
Ulazne jedinice svi su uređaji koji nam omogućuju unos podataka i programa u računalo s ciljem prikaza, obrade ili pohrane. Zadatak je ulaznih jedinica pretvoriti podatke iz oblika razumljivog čovjeku u oblik razumljiv računalu.
Tipkovnica je najčešće korištena ulazna jedinica. Omogućava unos znakova i zadavanje naredbi računalu. Tipkovnica je izrađena po uzoru na pisaći stroj uz dodatak posebnih tipki koje nam olakšavaju rad na računalu. Na tipkovnici razlikujemo sljedeće grupe tipki: alfanumeričke tipke, numeričke tipke, funkcijske tipke, tipke za zaključavanje, navigacijske tipke, kontrolne tipke

## Slide 5
Miš je najčešće upotrebljavana ulazna jedinica nakon tipkovnice. Za razliku od tipkovnice, miš ne pretvara znakove, već naše pokrete, u digitalni signal razumljiv računalu. Miš je na zaslonu računala prikazan u obliku pokazivača koji najčešće ima oblik bijele strelice. Miš se najčešće sastoji od dviju tipki i kotačića između njih. Lijevom tipkom miša zadajemo naredbe računalu dok desnom tipkom pozivamo dodatni izbornik. Između lijeve i desne tipke često se nalazi i kotačić koji u pravilu koristimo za kretanje po dokumentima i web stranicama, a možemo ga koristiti i kao treću tipku. Poput tipkovnice, miš povezujemo s računalom pomoću kabela ili bežično. S obzirom na tehnologiju izrade postoje optomehanički i optički miševi.

## Slide 6
Dodirna podloga (engl. Touchpad) sastavni je dio većine prijenosnih računala. Ova ulazna jedinica koristi se na prijenosnim računalima zbog svoje praktičnosti u odnosu na miš kao odvojenu jedinicu koja zahtijeva dodatni prostor. Pokazivač miša pomiče se po zaslonu kako korisnik pomiče prst po podlozi. Klik mišem poziva se laganim tapkanjem po podlozi ili pomoću dvije tipke koje se nalaze ispod podloge,a imaju istu funkciju kao lijeva i desna tipka miša.
Grafička ploča (engl. Graphics Tablet) ulazna je jedinica koja se koristi u području računalne grafike. Ovaj je uređaj neizbježan za grafički dizajn, računalne animacije te za izradu tehničkih i ostalih crteža. Prednost je grafičke ploče što omogućava razinu preciznosti koju ne može osigurati miš.

## Slide 7
Skener je ulazna jedinica koja pretvara slike i tekst s papira u oblik razumljiv računalu. Skeniranjem digitaliziramo slike kako bismo ih mogli dodatno obraditi, spremiti ili pregledavati na računalu. Za skeniranje teksta potrebno je koristiti OCR (Optical Character Recognition), posebnu vrstu programa pomoću kojih pretvaramo skenirani tekst u tekst koji možemo uređivati u programima za unos i obradu teksta. Postoje tri vrste skenera: ručni, stolni i rotacijski, od kojih su najpoznatiji stolni skeneri. Ručni skeneri koriste se za očitavanje crtičnog kôda, a rotacijski su namijenjeni za profesionalnu upotrebu.
Ostale ulazne jedinice: digitalni fotoaparat, web kamera, mikrofon, uređaji za računalne igre

## Slide 8: Izlazne jedinice
Monitor je najvažniji izlazni uređaj jer prikazuje rezultate obrade te predstavlja sučelje za rad i komunikaciju s računalom. Pojam monitor odnosi se na cijeli uređaj, a zaslon (engl. screen) na prostor s prednje strane monitora koji koristimo za prikaz. Monitor spajamo s računalom pomoću posebnog kabela. Vrsta kabela ovisi o vrsti monitora, a može biti digitalni ili analogni. Uređaj neophodan za komunikaciju između monitora i računala jest grafička kartica. Grafička kartica spaja se izravno na matičnu ploču pomoću posebnog utora. Postoje izvedbe matičnih ploča s već ugrađenom grafičkom karticom. Prema tehnologiji izrade razlikujemo CRT, LCD i LED monitore.

## Slide 9
Veličina LCD monitora veličina je zaslona mjerena po dijagonali. Kod CRT monitora veličina se mjeri po dijagonali cijelog prednjeg dijela monitora, uključujući i obrub katodne cijevi. Razlučivost monitora odnosi se na broj točkica od kojih se sastoji slika na zaslonu. Razlučivost monitora prikazujemo brojem točkica po vodoravnoj i okomitoj osi. Format zaslona odnos je između širine i visine zaslona, koji je kod starijih televizora i monitora iznosio 4:3. Vrijeme odaziva odnosi se na LCD monitore i označava brzinu potrebnu jednom pikselu da promijeni boju iz crne u bijelu i nazad u crnu. Kut gledanja važna je informacija za LCD monitore, a označava maksimalni kut iz kojeg je slika vidljiva na prihvatljivoj razini.
U upotrebi su i monitori sa zaslonom osjetljivim na. Ova vrsta monitora istovremeno je ulazna i izlazna jedinica. Zaslon je osjetljiv na pritisak te korisnik komunicira s računalom dodirivanjem zaslona na mjestima gdje se nalaze slike i riječi.

## Slide 10
Pisač izlazni je uređaj koji nam omogućava da iz računala rezultate rada prenesemo na papir. Pisači su razvijani usporedo s računalima i u početku su mogli ispisivati samo tekst. Danas možemo ispisivati i vrlo kvalitetne fotografije. Ispisivati se može na običan papir, folije ili samoljepljive naljepnice. Pisače možemo podijeliti prema vrsti ispisa na iglične (matrične) pisače, tintne pisače i laserske pisače.
Iglični pisači pojavili su se kao prvi izlazni uređaji uz osobna računala. Ovi su uređaji skupi, spori i pri radu stvaraju veliku buku. Tintni pisači najzastupljeniji su za kućnu upotrebu zbog svoje niske cijene i prihvatljive kvalitete ispisa. Tintni pisači isplativiji su kada ispisujemo manje jer je relativno niska cijena uređaja, a visoka cijena tinte koju pisač koristi.

## Slide 11
Zvučna kartica komponenta je koja je ugrađena u matičnu ploču, a može se i priključiti u odgovarajući utor. Zadužena je za obradu zvučnih signala koji se reproduciraju pomoću zvučnika ili slušalica. Kao što smo već spomenuli, računala su digitalni strojevi koji sve razumiju kao niz nula i jedinica. Zvuk koji čujemo analogan je i putuje zrakom u obliku valova. Zvučna kartica uređaj je kojiomogućuje konverziju digitalnih podataka iz računala u zvučne signale koje razumijemo. Sličnu funkciju ima grafička kartica, koja digitalne podatke iz računala pretvara u oblik razumljiv ljudskom oku.
Izlazni crtač je uređaj koji se koristi za ispis crteža velikih formata. Crtač se razlikuje od pisača po tome što crta kontinuirane crte po papiru pomoću jednog ili više pera.

## Slide 12
Laserski pisači najčešće se koriste u uredima, a u novije vrijeme česti su i u kućnoj upotrebi. Cijena uređaja relativno je visoka, ali je niska cijena ispisa jedne stranice. Korištenje laserskih pisača isplativije je za veće količine ispisa.
Projektor je izlazni uređaj koji omogućava prikaz uvećane slike na projekcijskom platnu, zidu ili slično. Koristi se za razne prezentacije, npr. u nastavi, poslovne i ostale vrste prezentacija.

## Slide 13
Memorija računala omogućuje spremanje podataka i programa u računalu. Pod pojmom memorije podrazumijevamo radnu memoriju ili RAM. Kapacitet memorije mjerimo u kilobajtima, megabajtima ili gigabajtima. Najmanja količina podataka koju računalo može pohraniti i obraditi je bit. Bit nosi jednu binarnu vrijednost koja može biti 0 ili 1. Budući da bitovi mogu pohraniti malu količinu informacije, računala spremaju podatke i izvršavaju instrukcije pomoću bajtova (engl. byte). Mjernu jedinicu bit označavamo malimslovom b, a bajt velikim slovom B.
1 Bajt 8 bitova
1KiloBajt (kB) 1024 B
1 MegaBajt (MB) 1024 kB
1GigaBajt (GB) 1024 mB
1 TeraBajt (1 TB) 1024 GB

## Slide 14
RAM je radna memorija jer u nju memoriju računalo sprema podatke i programe koje koristi tijekom rada. Sadržaj radne memorije promijeni se više puta tijekom rada, a briše se čim se prekine napajanje električnom energijom. Radna memorija memorija je u koju se podaci mogu zapisivati i mogu se iz nje čitati. To je memorija sa slučajnim pristupom jer procesor zapisuje podatke na prvo slobodno mjesto u memoriji.
Dvije su osnovne vrste radne memorije: statička radna memorija (SRAM) i dinamička radna memorija (DRAM). SRAM ili statička radna memorija s obzirom na tehnologiju izrade brza je memorija koja zauzima mnogo mjesta na jednome memorijskom čipu.

## Slide 15
DRAM je dinamička radna memorija koristi se kod većine računala kao glavna radna memorija. DRAM se sastoji od kondenzatora koji pohranjuju bitove u obliku električnog naboja. Kako bi se naboj mogao stalno obnavljati, memorija mora imati stalni pristup izvoru električne energije, inače se gubi sadržaj. Naziv dinamička memorija dolazi zbog potrebe za stalnim obnavljanjem memorije. Na tržištu postoje razne izvedbe DRAM-a: SDRAM (ima puno veću brzinu takta u odnosu na obični DRAM), DDR SDRAM (omogućuje dvostruko brži prijenos podataka. Troši manje električne energije u odnosu na ostale izvedbe SDRAM memorije), DDR2 SDRAM (prijenos podataka dvostruko je brži u odnosu na DDR SDRAM), DDR3 SDRAM (treća izvedba DDR memorije koja omogućuje dvostruko brži prijenos u odnosu na DDR2)

## Slide 16
ROM je posebna vrsta memorije u koju se podaci upisuju prilikom proizvodnje i korisnik može samo čitati njezin sadržaj. Read-only znači da je memorija namijenjena samo za čitanje. Podaci u ovoj vrsti memorije ne gube se prilikom gašenja računala zbog drugačije tehnologije izrade od one RAM memorija. ROM memorija skupa je i koristi se za pohranjivanje instrukcija koje su potrebne računalu prilikom pokretanja.
Vrste ROM memorija su: PROM (prazni čipovi ROM memorije koji se programiraju pomoću posebnog uređaja), EPROM (čipovi PROM memorije čiji se sadržaj mora u potpunosti izbrisati kako bi se mogli više puta programirati. Koristi se poseban uređaj koji odašilje ultraljubičastu ili UV svjetlost), EEPROM (ne koristi se UV svjetlost za brisanje i programiranje, već se primjenjuje električno polje na svaku memorijsku ćeliju), Flash memorija (vrsta EEPROM memorije, koristi se zbog svoje brzine jer ne mijenja podatke jedan bajt u jednom trenutku već u većim sekcijama od 512 bajta)

## Slide 17
Postoje sljedeće vrste medija za pohranu:
Magnetski su tvrdi disk, disketa, zip disketa i magnetska vrpca.
Optički su CD, DVD i Blu-ray.
Poluvodički su memorijska kartica, USB memorijski ključ i SSD diskovi.
Tvrdi disk sastoji se od jednog ili više nesavitljivih (tvrdih) okruglih diskova izrađenih od aluminija, stakla ili keramike s tankim premazom magnetskog sloja na koji se pohranjuju podaci. Diskovi su smješteni na osovinu, a podaci se zapisuju čitaju pomoću magnetskih glava. Za svaku stranu svakog diska postoji jedna magnetska glava.
Disketa je magnetni medij koji se koristio za prijenos podataka. Disketa se sastoji od jednog savitljivog (engl. floppy) diska s magnetnim premazom spremljenog u plastični omot. Za zapisivanje i čitanje podataka s diskete potreban nam je posebni disketni pogon, postavljen u kućište i povezan s matičnom pločom.

## Slide 18
CD je prvi optički disk koji su zajedno razvili Sony i Philips. Najčešće se koriste diskovi promjera 12 cm, kapaciteta 650 MB ili 700 MB. Diskovi su izrađeni od polikarbonske plastike s tankim aluminijskim slojem i zaštitnim lakom. Podaci se upisuju laserom tako da se na disku stvaraju mikroudubine i mikroizbočine, a čitaju se pomoću odbijene zrake svjetlosti od površine diska. Za čitanje CD-a potreban nam je poseban uređaj CD čitač koji se ugrađuje u kućište i povezuje s matičnom pločom.
Vrste CD-a:
CD-ROM vrsta je diska na koju se podaci upisuju tvornički, a korisnik ih može samo čitati.
CD-R disk je koji se kupuje prazan i na njega korisnik pomoću CD snimača može zapisivati podatke. Jednom upisani podaci ne mogu se mijenjati ni brisati.
CD-RW disk je koji se kupuje prazan, na njega korisnik može više puta upisivati i brisati podatke.

## Slide 19
DVD je optički disk koji koristi sličnu tehnologiju kao CD. Kapacitet DVD-a je 4,7GB i osnovna namjena mu je spremanje filmova. DVD ima kapacitet sedam puta veći od CD-a jer je napretkom tehnologije omogućeno smanjenje širine, duljine i razmaka između izbočina koje stvara laserska svjetlost.
Blu-ray je najnovija vrsta optičkih medija koja može pohraniti 25 GB ili 50 GB podataka. Istih je dimenzija kao CD i DVD diskovi. Za razliku od CD-a i DVD-a kod kojih se koristi crvena svjetlost, za zapisivanje podataka na Blu-ray koristi se plavoljubičasta svjetlost. Ova vrsta svjetlosti ima mnogo manju valnu duljinu u odnosu na crvenu svjetlost, što omogućava stvaranje još manjih izbočina.

## Slide 20
Poluvodički mediji za pohranu podataka rade na isti način kao i Flash EEPROM memorija, za zapis podataka primjenjuje se električno polje.
Memorijske kartice su male veličine od svega nekoliko centimetara i koriste se kao medij za pohranu podataka u digitalnim fotoaparatima, kamerama, mobitelima i ostalim prijenosnim uređajima.
USB memorijski ključevi najpoznatiji su predstavnici poluvodičkih medija. Maleni su, izdržljivi i s velikim kapacitetom pohrane te se koriste za prijenos podataka između računala, ali i za izradu sigurnosnih kopija.
SSD diskovi imaju istu namjenu kao tvrdi diskovi, ali su izrađeni pomoću poluvodičkih memorijskih čipova. SSD diskovi imaju nekoliko prednosti pred tvrdim diskovima, ali su još uvijek skuplji i zbog toga manje zastupljeni.